## Slide 1
TEMA 2: Sistemas de Representación: Acotación
ESO 3º
TECNOLOGÍA

## Slide 2
Concepto Acotación
ACOTAR: es poner las dimensiones reales de un objeto siguiendo una serie de normas

## Slide 3
Elementos de una acotación
Línea auxiliar de cota: Línea fina que delimita los extremos de la medida. Sobresale 2 mm
Final de cota: Flechas, delimitan la medida. Se colocan en los extremos de la línea de cota.
Cifra de Cota: Número que indica la longitud real de la medida acotada.
Línea de Cota: Línea fina paralela a la arista que se quiere medir.
Símbolos: se colocan delante de la cifra de cota, permiten ahorrar vistas.

## Slide 4
Normas de Acotación
Una pieza está bien acotada cuando el número de cotas utilizadas son las mínimas, suficientes y adecuadas para fabricar dicha pieza.
Una acotación debe quedar estéticamente agradable

## Slide 5
Normas de Acotación
No se utilizarán las aristas como líneas de cota

## Slide 6
Normas de Acotación
La línea de cota estará separada de la arista del dibujo aproximadamente 8 mm

## Slide 7
Normas de Acotación
La línea de cota estará separada de otra línea de cota aproximadamente 5 mm

## Slide 8
La cifras de cota se colocará sobre la línea de cota indicando la longitud en mm, pero sin poner la unidad

## Slide 9
Normas de Acotación
Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla.

## Slide 10
Normas de Acotación
No debe omitirse ninguna cota.

## Slide 11
Normas de Acotación
Las cotas se situarán PREFERENTEMENTE en el exterior de la pieza.
Se admitirá el situarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo.

## Slide 12
Normas de Acotación
Las líneas de cota no pueden unir las vistas de un objeto.

## Slide 13
Ejemplos de acotación

## Slide 14
Ejemplos de acotación